## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2009 р. N 401

Київ

## Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання, що додається.

| Прем'єр-міністр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
| --- | --- |

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 401

### ПОРЯДОК
розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання (далі - регіональні програми).

2. Метою регіональних програм є:

1) суттєве зменшення обсягів споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива, зниження енергоємності виробництва, впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

2) запровадження використання місцевих видів палива (торфу, деревини, відходів рослинного походження тощо, нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини, відновлюваних джерел енергії (енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів) і вторинних енергетичних ресурсів (доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів), введення нових виробничих потужностей;

3) підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання;

4) впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку теплової енергії, індивідуальних теплових пунктів;

5) зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

3. Проекти регіональних програм розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням затверджених місцевими органами виконавчої влади схем теплопостачання.

Проекти регіональних програм розробляються на підставі даних опитних листів згідно з додатками 1 - 7.

4. Регіональна програма повинна містити такі розділи:

1) вступ (результати енергетичного аудиту, визначення проблем теплозабезпечення, оцінка специфіки регіону);

2) мета і завдання програми;

3) шляхи розв'язання проблем;

4) строк дії програми;

5) механізм виконання програми (у тому числі правове, фінансове та організаційне забезпечення);

6) очікувані результати виконання програми.

Регіональна програма включає план заходів щодо її виконання.

У плані заходів зазначаються:

найменування завдань і заходів;

строк здійснення заходів;

відповідальні за виконання заходів;

джерела та обсяги фінансування;

очікувані результати.

5. Проект регіональної програми повинен супроводжуватися техніко-економічним обґрунтуванням щодо кожного заходу.

6. Регіональні програми погоджуються Мінжитлокомунгоспом та затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

7. Фінансування витрат, пов'язаних з розробленням та виконанням регіональних програм, провадиться відповідно до законодавства.

8. Строк дії регіональної програми, як правило, не повинен перевищувати п'ять років.

Додаток 1 до Порядку

### ОПИТНИЙ ЛИСТ
для оцінки потенціалу енергозбереження за регіональною програмою технічної модернізації систем теплопостачання регіону, міста, району

Найменування регіону, міста, району _____________________________________________________ Відповідальна особа ___________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові) Контактні телефон, телефакс, адреса електронної пошти ____________________________________ ____________________________________________________________________________________ Повне і скорочене найменування підприємств теплопостачання, адреса, контактні телефон, телефакс, адреса електронної пошти ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

| Найменування показника | Одиниця виміру | Величина | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кількість абонентів підприємств теплопостачання | одиниць |  |  |
| 2. Кількість джерел теплопостачання: | - " - |  |  |
| ТЕЦ |  |  |  |
| котелень, теплопродуктивність яких становить менш як 3 Гкал/г |  |  |  |
| котелень, теплопродуктивність яких становить від 3 до 20 Гкал/г |  |  |  |
| котелень, теплопродуктивність яких становить більш як 20 Гкал/г |  |  |  |
| 3. Коефіцієнт корисної дії джерел теплопостачання: | відсотків |  |  |
| ТЕЦ |  |  |  |
| котелень, теплопродуктивність яких становить менш як 3 Гкал/г |  |  |  |
| котелень, теплопродуктивність яких становить від 3 до 20 Гкал/г |  |  |  |
| котелень, теплопродуктивність яких становить більш як 20 Гкал/г |  |  |  |
| 4. Середній коефіцієнт корисної дії котелень | - " - |  |  |
| 5. Загальна теплопродуктивність котелень, ТЕЦ | тис. Гкал |  |  |
| 6. Середній коефіцієнт корисної дії котлів, що працюють: | відсотків |  |  |
| на природному газі |  |  |  |
| на рідкому паливі |  |  |  |
| на вугіллі |  |  |  |
| 7. Кількість і тип котлів: | одиниць |  |  |
| із строком експлуатації понад 20 років |  |  |  |
| малоефективних з коефіцієнтом корисної дії до 80 відсотків |  |  |  |
| 8. Кількість і тип котлів на ТЕЦ: | - " - |  |  |
| із строком експлуатації понад 20 років |  |  |  |
| малоефективних з коефіцієнтом корисної дії до 85 відсотків |  |  |  |
| 9. Кількість і тип котлів, що працюють: | - " - |  |  |
| на природному газі |  |  |  |
| на рідкому паливі |  |  |  |
| на вугіллі |  |  |  |
| 10. Кількість палива, яке спожито за минулий рік: |  |  |  |
| природний газ | млн. куб. метрів |  |  |
| рідке паливо | тис. тонн |  |  |
| вугілля | - " - |  |  |
| у тому числі в житлово-комунальній сфері: |  |  |  |
| населення: |  |  |  |
| природний газ | млн. куб. метрів |  |  |
| рідке паливо | тис. тонн |  |  |
| вугілля | - " - |  |  |
| підприємства теплопостачання: |  |  |  |
| природний газ | млн. куб. метрів |  |  |
| рідке паливо | тис. тонн |  |  |
| вугілля | - " - |  |  |
| підприємства, що надають комунально-побутові послуги: |  |  |  |
| природний газ | млн. куб. метрів |  |  |
| рідке паливо | тис. тонн |  |  |
| вугілля | - " - |  |  |
| бюджетні підприємства та організації: |  |  |  |
| природний газ | млн. куб. метрів |  |  |
| рідке паливо | тис. тонн |  |  |
| вугілля | - " - |  |  |
| 11. Кількість житлових будинків та адміністративних будівель, що опалюються централізовано підприємствами теплопостачання | одиниць |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |
| одноповерхових |  |  |  |
| двоповерхових |  |  |  |
| багатоповерхових |  |  |  |
| 12. Загальна площа житлових будинків та адміністративних будівель, що опалюються централізовано підприємствами теплопостачання | тис. кв. метрів |  |  |
| 13. Кількість теплової енергії, відпущеної споживачам | Гкал на рік |  |  |
| 14. Частка житлового фонду, який забезпечується централізовано гарячим водопостачанням | відсотків |  |  |
| 15. Частка природного газу, який використовується для виробництва теплової енергії, від загального використання всіма споживачами газу | - " - |  |  |
| 16. Втрати в теплових мережах | відсотків |  |  |
| 17. Вартість палива на момент розроблення програми: |  |  |  |
| природний газ, 1 тис. куб. метрів | доларів США |  |  |
| рідке паливо, 1 тонна | - " - |  |  |
| вугілля, 1 тонна | - " - |  |  |
| 18. Кількість центральних теплових пунктів | одиниць |  |  |
| 19. Кількість житлових будинків та адміністративних будівель, в яких доцільно встановити індивідуальні теплові пункти | - " - |  |  |
| 20. Протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі, всього | кілометрів |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |
| діаметром до 200 міліметрів |  |  |  |
| діаметром від 200 до 400 міліметрів |  |  |  |
| діаметром від 400 до 600 міліметрів |  |  |  |
| діаметром від 600 міліметрів |  |  |  |
| аварійних мереж |  |  |  |
| ветхих мереж |  |  |  |
| 21. Кількість електроенергії, яку спожито минулого року | млн. кВт·г |  |  |
| 22. Використання електричної енергії в нічний час у котельнях для опалення та гарячого водопостачання __________________ (так, ні) |  |  |  |
| 23. Джерела та найменування вторинних теплових енергоресурсів, їх потенціал: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Гкал на рік |  |  |
| 24. Кількість відходів на рік: | тис. тонн |  |  |
| сільського господарства (солома) |  |  |  |
| лісового господарства (тирса, щепа, кора тощо) |  |  |  |
| 25. Необхідність та можливість встановлення когенераційних установок __________________ (так, ні) |  |  |  |
| Оцінка потужності: | МВт |  |  |
| теплоенергія |  |  |  |
| електроенергія |  |  |  |
| Характеристики котелень для встановлення когенераційних установок |  |  |  |
| Теплові потужності теплопостачання у періоди: | Гкал/г |  |  |
| опалювальний |  |  |  |
| неопалювальний |  |  |  |
| Електричні потужності, що забезпечують технологічні потреби котелень | МВт |  |  |
| Наявність потенційних споживачів електричної енергії __________________ (так, ні) |  |  |  |
| Можливості та умови постачання електроенергії в зовнішні мережі _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |  |  |  |
| Наявність низькопотенційних джерел теплової енергії (каналізаційних стоків, річок), розташованих поряд з котельнями (когенераційними установками) _________________________ (так, ні) |  |  |  |
| Тарифи на: |  |  |  |
| електроенергію, 1 кВт·г | гривень |  |  |
| теплову енергію, 1 Гкал | - " - |  |  |
| природний газ, 1 тис. куб. метрів | доларів США |  |  |
| 26. Необхідність та можливість установлення теплових насосів _______________________ (так, ні) |  |  |  |
| Оцінка потужності | МВт |  |  |

Опитний лист заповнюється місцевими державними адміністраціями.

Під кількістю абонентів підприємств теплопостачання слід розуміти кількість персональних рахунків для сплати за спожиті тепло та гарячу воду.

Під середнім коефіцієнтом корисної дії котелень слід розуміти середнє арифметичне значення коефіцієнта корисної дії, що визначається за формулою

Аналогічно визначається середній коефіцієнт корисної дії котлів.

Доцільність установлення в будинках індивідуальних теплових пунктів визначається підприємствами теплопостачання на підставі порівняння капіталовкладень в модернізацію центральних теплових пунктів з капіталовкладеннями в будівництво індивідуальних теплових пунктів, а також обстеження будівель з метою визначення принципової можливості встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Основними джерелами вторинних теплових ресурсів можуть бути технологічні установки підприємств, теплові відходи, які можуть бути використані для отримання теплової енергії (теплоносія та гарячої води).

Річний потенціал (Eп, Гкал) вторинних енергоресурсів підприємства визначається за формулою

Eп = Vr · cr · tr · 10-6,

де Vr - об'єм газових теплових відходів підприємства, тис. куб. метрів на рік;

cr - теплоємність газу при tr, °C; ккал/куб. метр·°C;

tr- середня температура газових теплових відходів, °C.

Річний потенціал каналізаційних стоків об'єкта (Eк, Гкал) визначається за формулою

Eк = Vк · cк · tк · 10-6,

де Vк - об'єм каналізаційних стоків об'єкта, тис. куб. метрів на рік;

cк - теплоємність каналізаційних стоків при tк, °C; ккал/куб. метр·°C.

tк - середня температура каналізаційних стоків, °C.

Загальний річний потенціал регіону, міста, району визначається за формулою

Потенціал відходів сільського господарства (солома), лісового господарства (тирса, щепа, кора тощо) визначається за офіційними статистичними даними і в опитному листі зазначається загальна кількість одного виду, наприклад солома, тонн на рік.

Додаток 2 до Порядку

### ОПИТНИЙ ЛИСТ
для оцінки стану модернізації котельного та тепломережного обладнання підприємств теплопостачання

Найменування підприємства теплопостачання _____________________________________________ Адреса ______________________________________________________________________________ Контактні телефон, телефакс, адреса електронної пошти _____________________________________ Прізвище, ім'я та по батькові директора ___________________________________________________ 1. Характеристика підприємства теплопостачання: 1) відомості про інвентарізацію об'єктів у сфері теплопостачання (включаючи розподіл на системи централізованого, помірно централізованого, децентралізованого, автономного, індивідуального, теплопостачання); 2) кількість котелень, у тому числі тих, що працюють на: природному газі ______________________________________________________________________, вугіллі ______________________________________________________________________________, на рідкому паливі _____________________________________________________________________; 3) середня кількість відпущеної теплової енергії, Гкал на рік: стан обліку споживання теплової енергії на опалення, гаряче водопостачання (кількість установлених приладів обліку та регулювання теплової енергії, клас точності, частка об'єктів, які не облаштовані приладами) _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________, протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні, у тому числі мережі опалення та гарячого водопостачання, кілометрів ____________________________________________________________, частка теплових мереж, відсотків: у ветхому стані _______________________________________________________________________, аварійному стані ______________________________________________________________________, знос тепломереж, відсотків _____________________________________________________________, кількість центральних теплових пунктів, одиниць __________________________________________, кількість установлених індивідуальних теплових пунктів, одиниць ____________________________, середня потужність одного індивідуального теплового пункту, МВт __________________________. кількість індивідуальних теплових пунктів, які доцільно встановити в житлових будинках та адміністративних будівлях _____________________________________________________________, середня потужність зазначених індивідуальних теплових пунктів, МВт ________________________, базове споживання природного газу в минулому році, млн. куб. метрів ________________________, вартість 1 Гкал теплової енергії на поточний рік, гривень ___________________________________, опалювана площа, кв. метрів ___________________________________________________________, кількість працівників __________________________________________________________________, кількість споживачів теплової енергії: фізичних осіб ________________________________________________________________________, юридичних осіб ______________________________________________________________________. 2. Котельне обладнання (заповнюється таблиця 2.1). 3. Тепломережне обладнання (заповнюється таблиця 2.2). Опитний лист заповнюється підприємством теплопостачання. Доцільність встановлення в житлових будинках та адміністративних будівлях індивідуальних теплових пунктів визначається підприємствами теплопостачання на підставі порівняння капіталовкладень в модернізацію центральних теплових пунктів з капіталовкладеннями в будівництво індивідуальних теплових пунктів, а також обстеження зазначених будівель з метою визначення можливості встановлення індивідуальних теплових пунктів. Доцільність впровадження електрокотлів визначається підприємством теплопостачання за наявності використання електроенергії в нічний час (з 23 до 6 години) з урахуванням нічного тарифу, а також можливістю їх розташування в котельнях або в центральних теплових пунктах. Під перспективою застосування труб з новітніми теплоізоляційними матеріалами слід розуміти оцінку можливості заміни підприємством теплопостачання аварійних і ветхих теплових мереж на мережі з попередньо ізольованими трубами (з пінополіуретановою ізоляцією, труби типу "Ізопрофлекс" тощо) у відсотках загальної протяжності таких мереж протягом періоду виконання програми.

Таблиця 2.1. Котельне обладнання

| Адреса котельні | Тип котлів | Кількість встанов- лених котлів | Кількість котлів в експлуатації | Вид палива | Коефіцієнт корисної дії котлів, відсотків | Підключене наванта- ження в опалю- вальний період, Гкал/г | Теплоносій | Максимальне споживання палива, тис. куб. метрів (тонн) на годину | Мінімальне споживання палива, тис. куб. метрів (тонн) на годину | Річне споживання палива, тис. куб. метрів (тонн) | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можливість установ- лення електро- котлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г |  |  |  |  |  | заміні | модернізації | реконструкції |

Таблиця 2.2. Тепломережне обладнання

| Адреса котельні | Діаметр 720 міліметрів | Діаметр 630 міліметрів | Діаметр 530 міліметрів | Діаметр 426 міліметрів | Діаметр 377 міліметрів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро |

| Адреса котельні | Діаметр 325 міліметрів | Діаметр 273 міліметри | Діаметр 219 міліметрів | Діаметр 139 міліметрів | Діаметр 133 міліметрів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро |

| Адреса котельні | Діаметр 125 міліметрів | Діаметр 114 міліметрів | Діаметр 108 міліметрів | Діаметр 89 міліметрів | Діаметр 76 міліметрів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро |

| Адреса котельні | Діаметр 57 міліметрів | Діаметр 48 міліметрів | Діаметр 43 міліметри | Діаметр 32 міліметри |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотруб- ному обчисленні, що реконстру- юється, метрів | Вартість попередньо ізольованої труби, євро |

Додаток 3 до Порядку

### ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час модернізації існуючих котелень, де планується розміщення когенераційних установок

1. Найменування заводу - виготовлювача установленого котельного обладнання, кількість та ресурси котлів _______________________________________________________________________________. 2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і фактичні): тиск, кПа ____________________________________________________________________________ витрати, куб. метрів на годину __________________________________________________________. 3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних потреб, МВт ________________________________________________. 4. Вид палива, що використовується _____________________________________________________. 5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на кілограм) __________________________. 6. Характеристика електрообладнання: тип електродвигунів, розташованих у котельнях ___________________________________________ електрична потужність технологічного обладнання котельні в опалювальний сезон: - максимальна (пускова), МВт __________________________________________________________ - середня, МВт _______________________________________________________________________ - мінімальна, МВт ____________________________________________________________________ - добові витрати, кВт·г ________________________________________________________________. електрична потужність технологічного обладнання котельні в неопалювальний сезон: - максимальна (пускова), МВт __________________________________________________________ - середня, МВт _______________________________________________________________________ - мінімальна, МВт ____________________________________________________________________ - добові витрати, кВт·г ________________________________________________________________ можливість приєднання когенераційної установки до існуючих електричних мереж і розподільних пристроїв ______________, напруга в мережі, кВ __________. (так, ні) 7. Котельні: місцезнаходження котельні ____________________________________________________________ кількість котлів _______________________________________________________________________ загальна площа, котельні, кв. метрів _____________________________________________________ найменування та місцезнаходження потенційних споживачів теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних установок ____________________________________________________________________________________ розташування котельні ________________________________________________________________ (житлова, промислова зона тощо) місце розміщення когенераційної установки, наявність приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної установки контейнерного типу __________________________________ ____________________________________________________________________________________ екологічні вимоги: - максимально допустимі норми рівня шуму на території котельні, дБ _________________________ - гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 ___________________________________________________________________________________. 8. Кліматичні умови:

| Параметри | Найбільш холодний місяць | Найбільш теплий місяць |
| --- | --- | --- |
| температура, °C: |  |  |
| мінімальна |  |  |
| максимальна |  |  |
| середньомісячна |  |  |
| відносна вологість, відсотків |  |  |

9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою Ріхтера) ____________________________________________________________________________________. 10. Технічні показники системи гарячого водопостачання: температура холодної води на вході в систему, °C _________________________________________ температура гарячої води на виході із системи, °C _________________________________________ об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину ________________________________________. 11. Технічні показники системи опалення: температура води прямого напрямку, °C ________________________________________________ температура води зворотного напрямку, °C ______________________________________________ об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину ________________________________________. 12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду (існуючі та очікувані): витрати на місяць

| Місяць | Гаряча вода, МВт | Пара, тонн на годину | Холод, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення |

витрати на добу

| Година доби | Найбільш холодний день року | Найбільш теплий день року |
| --- | --- | --- |
|  | електрична потужність, МВт | споживан- ня пари, тонн на годину | гаряче водопос- тачання, МВт | споживан- ня холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживан- ня пари, тонн на годину | гаряче водопос- тачання, МВт | споживан- ня холоду, МВт |

витрати електричної енергії на місяць

| Місяць | Середньомісячна потужність, МВт | Максимальна потужність, МВт |
| --- | --- | --- |

13. Економічні показники (фактичні): вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість), гривень за 1 Гкал ____________________________________________________________________________________ вартість спожитої води (з податком на додану вартість), гривень за 1 куб. метр ____________________________________________________________________________________ вартість послуг з водовідведення (з податком на додану вартість), гривень за 1 куб. метр ____________________________________________________________________________________ вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1 тис. куб. метрів ____________________________________________________________________________________ вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г ____________________________________________________________________________________ собівартість виробленої електричної енергії (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________________________________________________________________________________ оціночна вартість виробленої електричної енергії для постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г _______________________________________________________ витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів, платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного середовища, гривень за рік _____________________________________________________________________________________. Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових котлів у котельнях.

Додаток 4 до Порядку

### ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час розроблення і створення теплонасосного джерела теплохолодопостачання

1. Загальна інформація про підприємство-замовника: найменування підприємства ___________________________________________________________ місцезнаходження підприємства ________________________________________________________ телефон, телефакс, адреса електронної пошти _____________________________________________ прізвище, ім'я та по батькові директора підприємства ______________________________________ прізвище, ім'я, по батькові та посада уповноваженої особи __________________________________ основні види діяльності підприємства ___________________________________________________ форма власності ______________________________________________________________________ джерела фінансування (державний, місцевий бюджет тощо) _________________________________ 2. Характеристика об'єкта: місцезнаходження об'єкта ______________________________________________________________ режим роботи теплового насоса ________________________________________________________ (опалювання, гаряче водопостачання, охолодження тощо) опалювальний період, годин ___________________________________________________________ мінімальна температура зовнішнього повітря за опалювальний період, °C _____________________ період гарячого водопостачання, годин __________________________________________________ 3. Система опалювання: вид системи опалювання ______________________________________________________________ (відкрита, закрита) теплове навантаження системи опалювання, Гкал/г ________________________________________ об'єм води, що витрачається в системі опалювання, куб. метрів на годину _____________________________________________________________________________________ температурний режим системи опалювання (прямий, зворотний напрямок), °C ____________________________________________________________________________________ 4. Гаряче водопостачання: теплове навантаження системи гарячого водопостачання, Гкал/г _____________________________ температура холодної води, що подається в систему гарячого водопостачання, °C ____________________________________________________________________________________ об'єм води, що витрачається для забезпечення гарячого водопостачання, куб. метрів на годину: середній розрахунковий _________________________, фактичний ____________________________ 5. Система вентиляції: теплове навантаження системи вентиляції, Гкал/г _________________________________________ температура води прямого напрямку системи вентиляції, °C ________________________________ температура води зворотного напрямку системи вентиляції, °C _____________________________ 6. Система кондиціювання повітря: теплове навантаження системи кондиціювання повітря, Гкал/г ______________________________ температура охолодженої води системи кондиціювання повітря, °C __________________________ температура води зворотного напрямку системи кондиціювання повітря, °C ___________________ 7. Джерело низькопотенційної теплоти: тип джерела теплоти (свердловина, технічні викиди, каналізаційні стоки, ґрунт, водоймище тощо) ____________________________________________________________________________________ об'єм води, повітря, що витрачається, куб. метрів на годину: реальний ________________, мінімальний _________________, максимальний _________________ температура джерела теплоти, °C: реальна __________________, мінімальна __________________, максимальна __________________ наявність в джерелі теплоти хімічно агресивних речовин, а також механічних включень _____________________________________________________________________________________ (так, ні) 8. Економічні показники: вартість тепла для опалювання (з податком на додану вартість), гривень за 1 Гкал ____________________________________________________________________________________ вартість спожитої води (з податком на додану вартість), гривень за 1 куб. метр _____________________________________________________________________________________ вартість послуг з водовідведення (з податком на додану вартість), гривень за 1 куб. метр _____________________________________________________________________________________ вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1 тис. куб. метрів _____________________________________________________________________________________ вартість електроенергії (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________________________________________________________________________________ 9. Екологічні показники: максимально допустимий рівень шуму, дБ ________________________________________________ місце вимірювання шуму _______________________________________________________________ витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів, платою за забруднення джерелом теплоти навколишнього природного середовища, гривень за рік ______________________________ 10. Інженерне забезпечення: резерв електричних потужностей для роботи теплових насосів, кВт ___________________________ потужність діючої трансформаторної підстанції, кВт _________________________________________ характеристика наявних котлів та можливість їх заміни на теплові насоси _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Додаток 5 до Порядку

### ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час встановлення теплоутилізаційного обладнання

1. Відомості про котельню: найменування (місцезнаходження) котельні _______________________________________________ теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр _____________________________________________________________________________________ (тільки для котлів, які споживають природний газ) сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, Гкал/г _________________________ _____________________________________________________________________________________ сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що експлуатуються, Гкал/г ____________________ _____________________________________________________________________________________ підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г ____________________________________ _____________________________________________________________________________________ підключене навантаження в неопалювальний період Гкал/г __________________________________ _____________________________________________________________________________________ мінімальна температура зворотної мережної води перед входженням у котел, °C _____________________________________________________________________________________ опалювальний період, годин ____________________________________________________________ вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), гривень за 1 Гкал _____________________ _____________________________________________________________________________________ вартість природного газу (з податком на додану вартість), гривень за 1000 куб. метрів ___________ ____________________________________________________________________________________ вартість електроенергії (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г ____________________________________________________________________________________ 2. Відомості про котел: стаціонарний номер котла _____________________________________________________________ тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г ___________________________________ температура відхідних газів усередині котла при його номінальному навантаженні, °C ____________________________________________________________________________________ номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________________________________________ витрата мережної води через котел, тонн на годину ________________________________________ аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед пальником і напором димових газів на виході з котла), Па ___________________________________ тип димососу ________________________________________________________________________ максимальний напір, Па _______________________________________________________________ тип вентилятора ______________________________________________________________________ максимальний напір, Па ________________________________________________________________

Додаток 6 до Порядку

### ОПИТНИЙ ЛИСТ*
оцінки потенціалу використання відходів сільського та лісового господарств, звалищ твердих побутових відходів з метою отримання альтернативних видів палива для енергетичного споживання

____________
* Опитний лист заповнюється місцевими державними адміністраціями з використанням офіційної статистичної інформації.

### I. Сільське господарство

1. Поголів'я худоби за категоріями господарств у регіоні

(тис. голів)

| Категорія господарств | Велика рогата худоба | у тому числі корови | Свині | Вівці та кози |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Сільськогосподарські підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зокрема фермерські господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарства населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Поголів'я худоби за категоріями господарств у районі

(тис. голів)

| Категорія господарств | Велика рогата худоба | у тому числі корови | Свині | Вівці та кози |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Сільськогосподарські підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зокрема фермерські господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарства населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Валовий збір основних зернових і технічних культур у господарствах усіх категорій за районами регіону

(тис. тонн)

| Наймену- вання району | Пшениця | Жито | Ячмінь | Овес | Кукурудза на зерно | Соняшник | Ріпак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Лісове господарство

Заготівля деревини, утворення, використання та постачання вторинної сировини і відходів виробництва державних лісових господарств регіону (заповнюється окремо за кожен рік за п'ять останніх років)

| Наймену- вання державного лісового господар- ства | Адреса | Загальна площа, гектарів | Заготівля деревини, щільних куб. метрів | Утворення, використання та постачання вторинної сировини і відходів виробництва, щільних куб. метрів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | пиловник | деревина для техноло- гічних потреб | дрова | наймену- вання вторинної сировини, відходів виробництва | наявність на початок звітного періоду | одержано відходів із сторони | використано, усього | використано на забезпе- чення потреб у паливі | продано | видалено, знешкод- жено та захоронено | наявність на кінець звітного періоду |

### III. Полігони твердих побутових відходів

1. Інформація, необхідна для запровадження системи збору та утилізації біогазу на полігонах твердих побутових відходів 1) загальна інформація про підприємство: власник полігона твердих побутових відходів _____________________________________________ найменування підприємства, що експлуатує полігон твердих побутових відходів ____________________________________________________________________________________ загальний опис підприємства ___________________________________________________________ (основний вид діяльності, кількість працівників, _____________________________________________________________________________________ форма власності) _____________________________________________________________________________________ уповноважена особа ___________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові, адреса, телефон, телефакс, _____________________________________________________________________________________ адреса електронної пошти) 2) загальна інформація про полігон: відстань від полігона до найближчого населеного пункту, кілометрів __________________________ назва населеного пункту _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ кількість жителів _____________________________________________________________________ відстань до населеного пункту, що є основним джерелом твердих побутових відходів, кілометрів ____________________________________________________________________________________ середня відстань перевезення, кілометрів _________________________________________________ рік відкриття полігона твердих побутових відходів, наявність проектної документації ____________________________________________________________________________________ кількість твердих побутових відходів, що вивозиться щороку з дати відкриття (за час існування) або у разі, коли даних недостатньо, експертна оцінка за останніх десять років ________________________ _____________________________________________________________________________________ назви населених пунктів, які обслуговує полігон, із зазначенням кількості жителів ____________________________________________________________________________________ наявність інших полігонів у місті (регіоні) _________________________________________________ ступінь заповнення ___________________________________________________________________ планований рік закінчення експлуатації полігона (якщо полігон закритий, рік закінчення експлуатації) ____________________________________________________________________________________ загальна площа полігона (землевідведення), гектарів _______________________________________ площа полігона, зайнята під відходи, гектарів _____________________________________________ середня, мінімальна та максимальна глибина полігона, метрів _______________________________ форма полігона та навколишнього рельєфу _______________________________________________ рельєф дна полігона __________________________________________________________________ крутість схилів, градусів _______________________________________________________________ об'єм твердих побутових відходів, що накопичені на полігоні, спосіб отримання даних, млн. куб. метрів ______________________________________________________________________________ (шляхом зважування, реєстрації об'єму ____________________________________________________________________________________ або кількості машин, вимірювання тіла полігона) маса твердих побутових відходів, що накопичені на полігоні, млн. тонн ____________________________________________________________________________________ наявність ущільнень та гідроізоляції дна і стінок котловану, тип ґрунтів ____________________________________________________________________________________ рівень ґрунтових вод, метрів ___________________________________________________________ рівень фільтрату в тілі полігона, метрів ___________________________________________________ кількість фільтрату, що утворюється протягом року, куб. метрів _________, хімічний склад ____________________________________________________________________________________, морфологічний склад твердих побутових відходів, спосіб отримання даних ____________________________________________________________________________________ наявність будівельних відходів, відсотків _________________________________________________ наявність промислових і токсичних відходів, відсотків ______________________________________ 3) експлуатаційна практика: опис наявних технічних засобів, що використовуються для ущільнення твердих побутових відходів, їх кількість ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ періодичність пересипання ґрунтом ____________________________________________________ наявність верхнього шару ґрунту _______________________________________________________ (так, ні) наявність огорожі та охорони на полігоні ________________________________________________ (так, ні) присутність сторонніх осіб ____________________________________________________________ (так, ні) спосіб знешкодження фільтрату ________________________________________________________ (збір, очищення, рециркуляція, вивезення на ___________________________________________________________________________________ очисні споруди тощо) наявність контролю за газовими емісіями ________________________________________________ (так, ні) ступінь, частота, тривалість загорянь твердих побутових відходів _____________________________ ____________________________________________________________________________________ 4) додаткова інформація: метеорологічні дані: річна кількість опадів, міліметрів ________________________________________________________ обсяг випаровування, куб. метрів _______________________________________________________ середньомісячна температура влітку та взимку, °C ________________________________________ наявність карт полігона, даних топографічних зйомок, вертикальних розрізів ____________________________________________________________________________________ (так, ні) технологічна інфраструктура полігона ___________________________________________________ (газо-, електро-, тепло-, водопостачання) ___________________________________________________________________________________ споживання на полігоні твердих побутових відходів: теплової енергії, Гкал _____________, електричної енергії, кВт·г ___________________ наявність споживачів газу, теплової та електричної енергії, електричної енергії в радіусі 3 кілометрів від полігона із зазначенням встановленої потужності _______________________________________ _____________________________________________________________________________________

### IV. Інформація про сільськогосподарські підприємства з вирощування великої рогатої худоби, свиней та птиці

1. Загальна інформація про підприємство: найменування _________________________________________________________________________ загальний опис підприємства ____________________________________________________________ (основні види діяльності, кількість працівників, _____________________________________________________________________________________ форма власності, фінансовий стан) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ види та об'єм продукції, що випускається _________________________________________________ адреса, телефон, телефакс ______________________________________________________________. 2. Інформація про види відходів, що утворюються на підприємстві 1) відходи, що утворюються на підприємстві, де вирощується велика рогата худоба поголів'я худоби ___________ голів, бики-запліднювачі _________________, корови __________________, ялівки __________________, молодняк відгодівельний _______________________, телята віком: три місяці __________________, шість місяців ___________________, дванадцять місяців ____________________________________; особливості утримання великої рогатої худоби: вид застосовуваних кормів, тонн _______________________________________________________, спосіб утримання тварин ______________________________________________________________, (підстилковий, безпідстилковий) вид застосовуваного підстилкового матеріалу, тонн ________________________________________, спосіб видалення гною ________________________________________________________________, об'єм гнойових стоків, куб. метрів: _________________, __________________, __________________, (на добу) (на сезон) (на рік) вологість гнойових стоків у збірному резервуарі, відсотків ____________________________________, зольність сухого залишку, відсотків _______________________________________________________, спосіб утилізації (зберігання) гною ________________________________________________________; 2) відходи, що утворюються на підприємстві з вирощування свиней поголів'я свиней _______________ голів, кабан-запліднювач ________________________, свиноматки: холості __________________________, поросні свині ________________________________, підсисні _________________________________, поросята _________________________, _________________________, _________________________, (26 - 42 дні) (43 - 60 днів) (61 - 106 днів) свині на відгодівлі масою, кілограмів: до 70 ________________, більше 70 __________________; особливості утримання свиней: вид застосовуваних кормів, тонн _________________________________________________________, спосіб утримання тварин _______________________________________________________________, (підстилковий, безпідстилковий) вид застосовуваного підстилкового матеріалу, тонн _________________________________________, спосіб видалення гною _________________________________________________________________, об'єм гнойових стоків, куб. метрів: __________________, ___________________, _________________; (на добу) (на сезон) (на рік). вологість гнойових стоків у збірному резервуарі, відсотків ____________________________________, зольність сухого залишку, відсотків _______________________________________________________, спосіб утилізації (зберігання) гнойових стоків ______________________________________________; 3) відходи, що утворюються на птахофабриці кількість птахів, у тому числі окремо за видами, одиниць ____________________________________, особливості утримання птахів ___________________________________________________________, (вид підстилки, кормів, використання антибіотиків тощо) система видалення посліду ______________________________________________________________, (скребкове видалення, гідрозмив тощо) кількість стоків посліду, тонн на добу _____________________________________________________, вміст сухої речовини у стоках, відсотків ___________________________________________________, вміст органіки в сухій речовині, відсотків __________________________________________________, вміст твердих неорганічних речовин у посліді, відсотків _____________________________________, спосіб утилізації (зберігання) посліду ______________________________________________________; 4) інші відходи об'єм відходів за видами, тонн на рік _____________________________________________________ (бадилля рослин, некондиційний урожай, _________________________________________________________________________________________________ силосні відходи тощо) основні характеристики відходів, відсотків: вологість ________________________________________, зольність _____________________________________________________________________________, утворення відходів за сезонами (місяцями), тонн ___________________________________________; 5) використання відходів для потреб господарства, тонн на рік _______________________________, спосіб утилізації надлишкового об'єму відходів ____________________________________________, собівартість утилізації відходів ___________________________________________________________. 3. Споживання енергоносіїв тваринницьким підприємством

| Вид енергоносія | Одиниця виміру | Річне споживання | Сумарні витрати на рік, гривень |
| --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | куб. метр |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |
| Вугілля | - " - |  |  |
| Електроенергія | кВт·т |  |  |

Додаток 7 до Порядку

### ОПИТНИЙ ЛИСТ 
для одержання даних про використання приладів автоматизації, диспетчеризації, контролю, діагностики

1. Довжина і діаметр трубопроводів тепломереж з діаметром труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів із зазначенням способу їх прокладення та строку експлуатації ____ ____________________________________________________________________________________. 2. Кількість і довжина трубопроводів тепломереж з діаметром труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів, обладнаних гільзами для термометрів ________________________ ____________________________________________________________________________________. 3. Кількість попередньо ізольованих труб тепломереж та типи застосованої ізоляції із зазначенням способу їх прокладення (підземний або повітряний) і типів прокладок ________________________ ____________________________________________________________________________________. 4. Дані про спеціалізовані лабораторії контролю якості палива, теплоізоляції та загального стану тепломереж, обмурівки котлів, про організацію пусконалагодження котлів та іншого теплотехнічного обладнання _________________________________________________________________________. 5. Характеристика наявних приладів контролю загального стану тепломереж, строк експлуатації на дату заповнення цього листа, висновок про відповідність сучасним вимогам ___________________ ____________________________________________________________________________________. 6. Дані про чисельність і кваліфікацію персоналу, що здійснює контроль загального стану тепломереж ____________________________________________________________________________________. 7. Контактна інформація про особу, що підготувала інформацію (прізвище, ім'я та по батькові, телефон, телефакс, адреса електронної пошти) _____________________________________________.